Wymagania dotyczące użytkowania maszyn
Lista kontrolna – arkusz oceny

Rozdział 6/4.

Zakład/Wydział ........................................................ 			Maszyna (typ) ...................................................................

Nr fabr./inwentarzowy ............................................			Rok produkcji ........................

| Lp. | Pytanie dotyczące danego wymagania | Zgodność | Czynności do wykonania w celu doprowadzenia do zgodności | Termin realizacji | Nakłady na doprowadzenie do zgodności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wymagania dotyczące ogółu maszyn |
| 1. | Czy maszynę użytkuje się: |  |
| 1a. | – zgodnie z przeznaczeniem? Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyna udostępniona pracownikom do pracy na terenie zakładu pracy lub w miejscu przez niego wyznaczonym była właściwa do wykonywania tej pracy lub była odpowiednio przystosowana do jej wykonywania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b. | – w warunkach, do których została przeznaczona? Dokonując wyboru maszyny do pracy, pracodawca powinien wziąć pod uwagę specyficzne warunki, w jakich ta maszyna będzie użytkowana i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w zakładzie lub w miejscu pracy zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c. | – w stanie jej kompletnego wyposażenia (zamontowania) w urządzenia ochronne? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czy maszyna i jej urządzenia ochronne utrzymane są w stanie sprawności technicznej i czystości? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czy maszyna wycofana z użycia (czasowo lub trwale) ze względu na jej niesprawność (uszkodzenie) jest wyraźnie oznakowana tablicami informacyjnymi i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej uruchomienie? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czy zachowany jest ciągły, stały nadzór pracownika(ów) obsługi nad maszyną będącą w ruchu? Wyjątkowo, takiego nadzoru może nie być, jeżeli w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji obsługi) danej maszyny jest wyraźnie zapisana dopuszczalność takiej opcji (pracy bez nadzoru osoby). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czy pracodawca ustalił: |  |
| 5a. | – rodzaje maszyn (sporządził ich wykaz), które wymagają stałej obsługi? Dotyczy to maszyn, które pozostawione bez obsługi mogłyby spowodować katastrofę, wybuch lub pożar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b. | – szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad tymi maszynami? |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące użytkowania maszyn w ruchu poziomym |
| 6. | Czy w przypadku, gdy maszyny poruszają się po terenie zakładu pracy (w miejscach wykonywania pracy) ustalone zostały zasady tego ruchu? Zasady te powinny być zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czy wyznaczono wyraźnie drogi (np. ciągłymi pasami) i oznakowano je zgodnie z przepisami o ruchu drogowym? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Czy w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych na drogę ruchu maszyn samobieżnych znajdują się barierki lub inne skuteczne środki ochronne? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Czy nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i przejść jest równa i twarda lub utwardzona? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Czy nawierzchnia dróg (podłóg) znajdujących się wewnątrz obiektu jest stabilna, równa, nieśliska, niepyląca, odporna na ścieranie i nacisk oraz łatwa do utrzymania w czystości? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Czy w przypadku usytuowania drogi na stropie budynku, oznaczono jego dopuszczalne obciążenie? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czy jest spełniony wymóg, aby na drogach nie występowały progi lub stopnie? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Czy zapewniony jest ład i porządek na drogach (ciągach komunikacyjnych)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Czy drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie spełniają odpowiednie wymagania? Wymagania te dotyczą głównie: nie stwarzania zagrożeń urazem, wyposażenia w urządzenia umożliwiające ręczne ich otwieranie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Czy zapewnione jest stosowanie odpowiednich znaków lub sygnałów bezpieczeństwa w zależności od warunków ruchu (np. w zależności od natężenia ruchu, ruchu pieszych)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Czy zapewniono ochronę pracowników pieszych przed urazami spowodowanymi ruchem maszyn w przypadku, gdy nie można wyeliminować obecności tych pracowników przy maszynach podczas pracy? Przykładem tego typu ochrony będzie choćby pomoc ze strony innej osoby kierującemu pojazdem ciężarowym podczas wykonywania manewru cofania w miejscu, w którym pracują inne osoby (wymóg ten dotyczy przypadku, w którym kierowca ma trudność w osobistym upewnieniu się, czy za pojazdem nie znajduje się osoba lub jakakolwiek inna przeszkoda). |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czy niebezpieczne miejsca i przeszkody są właściwie oznakowane i zabezpieczone? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czy, w przypadku używania maszyny napędzanej silnikiem spalinowym, zachowane są wymagania dotyczące czystości powietrza w miejscu pracy? Stężenie czynników szkodliwych nie powinno przekraczać wartości NDS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Czy pracodawca nadzoruje przestrzeganie zasad ruchu i je egzekwuje? |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Czy, w przypadku pracy osób transportowanych przy pomocy ruchomej maszyny w warunkach, w których intensywność (wydajność) tej pracy wymuszana jest prędkością ruchu maszyny – prędkość ta jest dostosowana (przy zachowaniu zasad ergonomii) do możliwości psychofizycznej każdego z pracowników? |  |  |  |  |  |  |  |
| Użytkowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia – wymagania ogólne |
| 21. | Czy ruchomą maszynę przeznaczoną do podnoszenia ładunków użytkuje się w sposób zapewniający jej stateczność, niezależnie od warunków środowiska i rodzaju podłoża? |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Czy do podnoszenia pracowników używa się tylko maszyn przeznaczonych (skonstruowanych) do tego celu? W wyjątkowych przypadkach (szczególnie uzasadnionych) można użyć innej – nie przeznaczonej do podnoszenia osób maszyny – do podnoszenia pracowników, ale przy spełnieniu następujących wymagań: ustalone zostały szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tej maszyny, uwzględniające zachowanie bezpieczeństwa pracowników, operator nie może opuścić stanowiska sterowania w czasie przebywania pracowników na maszynie, jest zapewniona możliwość ewakuacji pracowników, pracownicy mają możliwość komunikowania się z operatorem podczas ich podnoszenia. Należy pamiętać, że zgodę na użycie innej maszyny do podnoszenia pracowników, podlegającej dozorowi technicznemu wydaje organ właściwej jednostki dozoru technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Czy zapewnione jest bezpieczeństwo pracownikom przebywającym pod wiszącym ładunkiem? Przebywanie pracowników pod wiszącymi ładunkami jest dopuszczalne wyjątkowo – tylko w przypadku, gdy mamy absolutną pewność co do zachowania bezpieczeństwa pracowników i prawidłowego zabezpieczenia wiszących ładunków przed spadnięciem. Jeżeli takiej pewności nie mamy, należy ustalić zasady bezpiecznego wykonywania pracy i zapewnić przestrzeganie tych zasad. Powinno się jednak dążyć do takiej organizacji pracy, aby nie było konieczności przebywania (ani przez chwilę) pracowników pod wiszącym ładunkiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Czy maszyna i jej oprzyrządowanie przeznaczone do podnoszenia ładunków dobrane są właściwie do wielkości i warunków wykonania zadania? Dotyczy takich zagadnień, jak: masa i gabaryty ładunku, miejsca uchwytu, sposób i miejsce podwieszenia (umieszczenia) ładunku, rodzaj sprzętu do mocowania, rodzaj zawiesia, warunki atmosferyczne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Czy oprzyrządowanie maszyny przeznaczonej do podnoszenia ładunków (np. zawiesia) przechowuje się w sposób zapewniający ochronę przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem? |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Czy zawieszony ładunek jest nadzorowany? Zawieszony ładunek może wyjątkowo pozostać bez nadzoru, jeżeli jest wygrodzona (niedostępna dla osób) strefa niebezpieczna pod ładunkiem, a ładunek jest zawieszony i utrzymywany pewnie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Czy zachowane są minimalne odległości elementów maszyny od napowietrznych linii elektroenergetycznych? Elementy maszyn nie powinny naruszać strefy prac w pobliżu napięcia określonej w § 55 ust. 2 rozporządzenia MG z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912). |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe przy użytkowaniu maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków nieprowadzonych*) |
| 28. | Czy w przypadku, gdy dwie maszyny (lub więcej) umiejscowione są w taki sposób, że zasięgi ich ramion zachodzą na siebie, stosuje się środki zapobiegające kolizji ładunków lub ramion? Można w tym celu stosować np. czujniki, blokady. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Czy podczas użytkowania maszyny stosuje się środki zapobiegające przechyleniu, przewróceniu lub, gdy to jest konieczne, przemieszczaniu się ładunku? Środki te powinny zapewniać stabilność ładunku względem punktów zaczepienia – przeciwdziałać zmianie położenia środka ciężkości podnoszonego zestawu, a ich stosowanie przez pracowników winno być nadzorowane przez przełożonych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Czy w przypadku, gdy operator maszyny nie może obserwować (bezpośrednio lub przy użyciu środków technicznych) całej drogi, jaką pokonuje ładunek, ma on wyznaczoną osobę do pomocy? Pomoc ta polega na przekazywaniu sygnałów operatorowi, na podstawie których może on podejmować właściwe decyzje co do manewrowania ładunkiem w czasie, gdy nie widzi tego ładunku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Czy pracownik, który mocuje (zaczepia) lub zdejmuje ładunek ręcznie, ma wpływ na sterowanie maszyną do podnoszenia ładunków? Wpływ może być bezpośredni – poprzez działanie na układ sterowania lub pośredni – poprzez przekazywanie operatorowi odpowiednich sygnałów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Czy w przypadku podnoszenia ładunku jednocześnie przez dwie lub więcej maszyn stosuje się ustalone (opracowane i zaakceptowane) procedury zapewniające koordynację pracy między operatorami tych maszyn? |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Czy w sytuacji, w której maszyna może nie utrzymać ładunku (np. złomu „chwytanego” przy pomocy elektromagnesu) z powodu przerwania lub wstrzymania dostawy energii, jest zapewnione bezpieczeństwo pracowników? |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Czy użytkowanie maszyny na otwartej przestrzeni wstrzymuje się, jeżeli warunki atmosferyczne pogarszają się w takim stopniu, że mogą osiągnąć stan krytyczny (stanami krytycznymi są, m.in.: burza, zła widoczność, prędkość wiatru powyżej 20m/s)? Po wstrzymaniu pracy maszyny należy zabezpieczyć ją przed przewróceniem, np., opuścić hak, unieruchomić mechanizmy obrotowe, zakotwiczyć. |  |  |  |  |  |  |  |

*) ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych; podnoszony jest np. przy pomocy swobodnie zwisającej liny.

Oceny dokonali:

................................................................... 							Zatwierdził:

przewodniczący zespołu

................................................................... 					 ...................................................................
...................................................................

...................................................................

Miejscowość ...................................................., data .......................................